## Slide 1
Analysis Ready Data : l’expérience NIVA
23/01/2024
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 842009

## Slide 2: Contexte

## Slide 3: Fiche d’identité du projet NIVA
Projet Horizon 2020 Innovation Action
  New IACS Vision in Action
  Partenaires:
    9 Agences de paiement
    27 membres au total
    Coordination : Université de Wageningen
  Objectifs : moderniser la gestion de la PAC, développer des outils communs
  Durée : 3,5 ans
    Juin 2019 à Novembre 2022
IACS : Integrated Administration and Control System (système de gestion des aides de la PAC)
https://www.niva4cap.eu/

## Slide 4: Les Work Packages
Implication IGN

## Slide 5: Le nouveau système de monitoring de la PAC
Contrôle des surfaces
  À partir du RPG (Registre Parcellaire Graphique)
  Pas/peu de changements
Contrôle des activités
  Système précédent : contrôle par échantillonnage
    Images satellite mono-date
    Visites terrain
  Nouveau système : contrôle complet
    Utiliser les séries temporelles de Sentinel 1 et 2
    Contrôler l’ensemble des agriculteurs
    En pratique, surtout des cartes de cultures et de la détection d’évènements (labourage, fauche, récolte …)

## Slide 6: Préparation des images satellite pour le monitoring PAC

## Slide 7: Différents niveaux de prétraitements : exemple S2
ESA
Projet Sen4CAP
L0
Données brutes
L1BCorrections radiométriques (ToA)
L1C
Données orthorectifiées (ToA)
L1BCorrections radiométriques (BoA)
Base de markers (NDVI, LAI, FCOVER …..)
Projet EO widget …
Markers à la parcelle (Services)
Limite des ARD ?

## Slide 8: Enseignements
Problèmes d’accessibilité
  volonté forte de la Commission européenne de promouvoir l’utilisation des images Sentinel
  ces images sont accessibles librement à partir de Copernicus Open Access Hub
  mais d’un accès peu commode en pratique
    limitation de volume de flux (2 images en parallèle)
    procédure plus complexe pour images non récentes
Besoin d’infrastructures (gérer de gros volumes de données, faciliter l’accès aux images Sentinel)

## Slide 9: Enseignements
Problèmes de disponibilité
  l’ESA fournit les images S1 partiellement prétraitées
    géoréférencement grossier à partir de l’orbite du satellite
    le géoréférencement précis est à la charge de l’utilisateur
  L’ESA fournit un logiciel pour les prétraitements supplémentaires (SNAP)
L’utilisateur doit réaliser une partie des prétraitements

## Slide 10: Enseignements
Comprendre l’impact des prétraitements
  plusieurs options possibles
    Choix du MNT pour l’ortho-rectification (ex : MNT global / MNT local)
    Type de masques pour les nuages et autres artefacts
      Sen2Cor est utilisé par l’ESA
      MAJA est utilisé par Sen4CAP
  Utiliser des données prétraitées
    gain de temps et d’énergie
    le choix des options dépend (surtout) du fournisseur

## Slide 11: Enseignements
Comprendre l’impact des prétraitements
  pistes d’amélioration
    fournisseurs de données : documenter clairement les options retenues pour les prétraitements
    utilisateur de données : besoin d’information / formation pour comprendre l’impact de ces options => pouvoir choisir la plus pertinente
    chercheurs : étudier plus finement l’impact de ces options de prétraitements

## Slide 12: Contribution NIVA
D3.5 Recommendations for standardised connections between IACS and other applications
  Import of EO data
  Exchanges with FMIS (Farm Management Information System)
D3.3 Common Semantic Model
  Un chapitre sur EO monitoring
Information aux Agences de Paiement (utilisateurs)
Amorce de documentation standardisée (fournisseurs de données, chercheurs)

## Slide 13: Contribution NIVA

## Slide 14: Préparation des images satellite pour les indicateurs agro-environnementaux

## Slide 15: Les indicateurs agro-environnementaux
Objectif : mesurer l’impact environnemental des pratiques agricoles
Choix de 3 indicateurs
  Stockage carbone => changement climatique
  Lixiviation des nitrates => qualité de l’eau
  Biodiversité
Un « Use Case » du projet NIVA qui intéresse une grande variété d’acteurs

## Slide 16: Les indicateurs agro-environnementaux
Indicateurs de bilan (à calculer une fois par an)
Indicateurs calculés à plusieurs niveaux de précision (Tiers)
Les indicateurs Tier I sont basés sur des données largement disponibles :
  Données IACS (RPG en France)
  Images Sentinel-2 => NDVI
  Occupation du sol
Indicateurs carbone et nitrate

## Slide 17: Données raster / données vecteur
Beaucoup de discussions à ce sujet dans le projet
Outil de calcul :
  à la parcelle : carbone (IGN)
  au pixel : carbone et nitrate (INRAE)
L’outil de calcul à la parcelle est très simple à utiliser mais la difficulté est de récupérer les données d’entrée nécessaires (séries temporelles de NDVI sur chaque parcelle)
Gêne lors du projet (développement-tests) et pour l’adoption de l’outil par d’autres utilisateurs

## Slide 18: Données raster / données vecteur
Marker results at parcel level
BIG VOLUMES OF RASTER DATA
REASONABLE VOLUMES OF VECTOR DATA
Significant investment required (infrastructure – server, IT expert)
Direct access to markers
(Open EO API, EO Widget, etc)
Marker generator
(e.g Sen4CAP)

## Slide 19
ESA
Projet Sen4CAP
L0
Données brutes
L1BCorrections radiométriques (ToA)
L1C
Données orthorectifiées (ToA)
L1BCorrections radiométriques (BoA)
Base de markers (NDVI, LAI, FCOVER …..)
Projet EO widget ...
Markers à la parcelle (Services)
Solution qui aurait été / serait utile pour les indicateurs agro-environnementaux

## Slide 20: Indicateur Carbone Tier I : apport INRAE
Principe de la méthode
Pour les cultures principales, il y a une relation simple entre le nombre de jours avec végétation et la fixation de CO2 atmosphérique
La méthode simple
Une liste indicative des cultures concernées
Le nombre de jours avec végétation est obtenu en seuillant les profils temporels de NDVI

## Slide 21: Indicateur lixiviation des nitrates
  La culture de l’année précédente produit du nitrate par minéralisation
  Les couverts intermédiaires et/ou la culture de l’année en cours stocke du nitrate
  Indicateur calculé sur une année autour de la période de drainage (juillet à juillet)

## Slide 22: Indicateur biodiversité : principe
  La structure des paysages et les pratiques agricoles influencent la biodiversité (plantes et petits animaux)
  Indicateur calculé sur une grille kilométrique et sur une année culturale (de mi-octobre à mi-octobre)
Adventices
    Taille des parcelles
    Milieux semi-naturels
    Diversité des cultures
Impact sur
    Prairies
    Pratiques
    (bio/conventionnel)
Auxilliaires

## Slide 23: MERCI DE VOTRE ATTENTION
This project has received funding from the european union’s horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 842009